## Slide 1
YXMIPS
微系统
武汉大学
计算机学院
指导老师：龚奕利、肖忠付 队员：韦业鑫、唐宇奕、李赛南、张子晗

## Slide 2
单发射流水线架构
1
总线接口与ICache
2
SoC环境搭建
3
操作系统的移植
4
Yxmips的特点
5
CONTENTS

## Slide 3
单发射流水线架构
1

## Slide 4
YXMIPS流水线架构图
1
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
4

## Slide 5
1
结构相关
数据相关
读后写（WAR）
写后写（WAW）
写后读（RAW）
利用转发解决冲突
控制相关
ID阶段判断并计算地址，使用延迟槽指令
相关及异常的处理
6个硬件中断源
2个软件中断源
地址错例外——取指
保留指令例外
整型溢出例外
陷阱例外
系统调用例外
地址错例外——数据访问
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
5

## Slide 6
总线接口与ICache
2

## Slide 7
以单次读操作为例简单介绍类SRAM的时序
2
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
7

## Slide 8
总数据容量为16KB。
分为4096个Cache line，每个Cache line包含：18位TAG地址、32位数据、1位有效位。
采用直接映射的关联方式。
使用VIVADO中的BRAM IP核来实现，使用相对CPU的双倍时钟来达到一个周期取指的目的。
ICache基本信息
2
18位TAG地址 | 12位Cache line地址 | 2位行内地址
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
8

## Slide 9
ICache与总线接口的关系
2
Notes: www.babel.cc
9

## Slide 10
SoC环境搭建
3

## Slide 11
单击编辑此项目的详细内容
SoC结构图
3
对外连接的设备：
TFT-LCD显示屏
SPI flash
GPIO
（数码管、LED灯、开关灯）
网口
DDR3颗粒
Nand flash
串口

## Slide 12
操作系统的移植
4

## Slide 13
step1
初始化全局指针、栈顶指针，
清零BSS段
step 2
在中断向量处增加中断处理程序
step 3
实现中断关闭和中断恢复
step 4
实现用于常规上下文中调用的进程切换程序
step 5
编写中断处理函数
step 6
编写SOPC板载硬件的初始化程序，包括开启外设、配置外设中断、配置cp0寄存器等
移植到yxmips中的主要步骤
4
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
13

## Slide 14
Bootloader
4
yxmips的FLASH空间安排
在初始化代码中初始化全局指针、栈顶指针，清零BSS段
初始化UART，设置好波特率，以输出执行信息
得到操作系统内核的长度
跳转到DDR3中，执行操作系统程序
Bootloader的主要流程
将操作系统镜像数据复制到DDR3中
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
14

## Slide 16
yxmips的特点
5

## Slide 17
更高的CPU频率
5
多周期乘法器-5个周期
yxmips使用的加法树
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
17

## Slide 18
更高的CPU频率
5
多周期除法器-16个周期
除法器状态转换图
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
18

## Slide 19
更少的访存周期
5
yxmips使用了Vivado的BRAM作为指令Cache，根据目前此次大赛所使用的Vivado中定制存储器可达到的频率，我们决定使用双倍时钟，来提高CPU的性能。采用相对于CPU的双倍时钟来访问Cache，使得在一个CPU周期内得到存储的指令，大大减少了访存所花费的周期数。
ICache+双倍时钟
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
19

## Slide 20
更全的指令集
5
除了大赛要求实现的指令，我们还实现了更多更全的指令。
非对齐加载存储指令：LWL、LWR、SWL、SWR
连接加载以及条件存储指令LL、SC
自陷指令：TEQ、TEQI、TGE、TGEI、TGEU、TGEIU、TLT、TLTI、TLTU、TLTIU、TNE、TNEI
条件传递指令：MOVN、MOVZ
前导0/1计数指令：CLZ、CLO
（有/无符号）乘累加/减：MADD、MADDU、MSUB、MSUBU
Notes: 更多作品请搜索: www.babel.cc
20

## Slide 21
THANKS