## Slide 1: Project-N生态系统展示 —第一届“龙芯杯”系统能力竞赛决赛报告
南京大学一队
丁浩然、陈嘉鹏、陈锦赐、郑彬

## Slide 2: 提纲
Project-N生态系统展示
围绕抽象计算机的系统设计
模块化的NOOP微结构
高效的基础设施

## Slide 3: Project-N生态系统组件
Navy-apps 操作系统应用集合
  NCC 南京大学C编译器
  NEMU 南京大学x86全系统模拟器
Newlib C库移植
Nanos 南京大学操作系统
Nexus-am 抽象计算机
NOOP 南京大学乱序多发射处理器
挑战: 如何将它们可行高效地集成到一个系统中?
Newlib
Nanos
Nexus-am
NOOP
Navy-apps
NCC
NEMU

## Slide 4: 我们构建了完整的Project-N生态系统
FPGA
Linux
AM (抽象计算机) = TRM + IOE + [ASYE] + [PTE]
功能测试
基准
程序
真实
应用
Nanos
操作系统
NEMU
模拟器
mips32
(NOOP-SoC)
运行库：libos, libc, libndl (图形)
编译器
hello
窗口管理器
AM
NEMU
模拟器
NES模拟
仙剑
奇侠传
ISA
操作
系统
应用
抽象层
抽象层
X86
(qemu)
Mips32
(qemu)

## Slide 5: 需要面对的问题
如何控制全栈系统的复杂性？
如何进行高效的质量保障(测试/调试) ？

## Slide 6: 解决挑战的策略
如何控制全栈系统的复杂性？
  加入Abstract Machine (抽象计算机)抽象层
  全模块化设计
如何进行高效的质量保障(测试/调试) ？
  高效的基础设施

## Slide 7: 提纲
ProjectN生态系统展示
围绕抽象计算机(AM)的系统设计
模块化的NOOP微结构
高效的基础设施

## Slide 8: AM抽象计算机
通过抽象和封装，逐步构建一台完整的计算机
AM = TRM + IOE + ASYE + PTE
    TRM(Turing Machine) - 图灵机
    IOE(I/O Extension) - 输入输出扩展
    ASYE(Asynchronous Extension) - 异步处理扩展
    PTE(Protection Extension) - 保护扩展
软硬协同、同步开发

## Slide 9: 基于AM的开发过程
基准
程序
TRM
CPU
NOOP_v1
打字游戏 / 马里奥
TRM
CPU
NOOP_v2
IOE
uart
VGA
软件层
需求
AM层
支持
硬件层

## Slide 10: 基于AM的开发过程
OS / 仙剑奇侠传
ASYE
CP0
IOE
TRM
CPU
uart
VGA
NOOP_v3
最终系统栈
FPGA
AM (抽象计算机)
Nanos
操作系统
mips32
(NOOP-SoC)
运行库：libos, libc, libndl
编译器
hello
窗口管理器
AM
NEMU
模拟器
NES模拟
仙剑
ISA
操作
系统
应用
抽象层
抽象层

## Slide 11: 提纲
ProjectN生态系统展示
围绕抽象计算机(AM)的系统设计
模块化的NOOP微结构
高效的基础设施

## Slide 12: NOOP整体架构图
IFU
IDU
ISU
ALU
BRU
MDU
LSU
WBU
D$
I$
按指令
类型发射
各个执行单元
取
指
BP
分支预测
SB
CP0
计分板
依赖
检测
译码
访存
多个执行单元 + 计分板 的设计为乱序预留接口
写回
协处理器

## Slide 13: 特色1 - 消息通信
IF
ID
EX
IS
WB
转发
写回数据
分支/异常
数据/控制
AXI-stream
tvalid： “消息有效”标志
tready： “可接受消息”标志
tdata：消息内容

## Slide 14: 特色2 - 计分板检测冒险
IF
LUTRAM计分板 (Scoreboard)
有效位 | 指令编号 | 目标寄存器
1 | 110 | 1000010
1 | 001 | 0010101
0 | [0-7] | [GPR/CP0/LOHI]
ID
EX
IS
WB
读取
更新

## Slide 15: 特色3 - 先完成后完美
Chart: NOOP进化史 (Microbench) Intel i7-6700 = 100,000
| 42890 | 42901 | 42929 | 42946 | 42962 | 42964
得分 | 21 | 30 | 82 | 93 | 239 | 276
Icache
(+173%)
Dcache
(+13%)
微架构优化/Burst DDR
(+156%)
微架构优化
(+15%)
基础
流水线
i7同频 1/60
i7同频 1/9

## Slide 16: 特色4 - 量化研究方法
根据性能计数器的反馈进行定向优化
找到瓶颈！

## Slide 17: 提纲
ProjectN生态系统展示
围绕抽象计算机的系统设计
模块化的NOOP微结构
高效的基础设施

## Slide 18: 特色5 - Git管理代码
使用git实现任务分配、多人协作

## Slide 19: 特色6 - 用脚本生成译码模块
64条指令，大量的case语句
  代码繁杂，工作重复，容易出错
根据表格描述文件生成verilog代码，大大简化工作
CSV描述文件
Python脚本
Verilog代码

## Slide 20: 特色6 - 用脚本生成译码模块
自动生成Verilog

## Slide 21: 特色7 - 用Block Design连线
AXI-Lite总线连接
凸显模块化特性

## Slide 22: 特色8 - Core和Uncore解耦
Core和Uncore之间定义统一接口
  Uncore支持DDR、VGA、串口、定时器、GPIO等
NOOP
第三方处理器
x
VGA
uart
timer
GPIO
crossbar

## Slide 23: 特色9 - 一键仿真
回归测试是开发的重要环节
脚本实现32个功能测试程序一键仿真、结果反馈
修改硬件
运行测试

## Slide 24: 特色10 - 一键上板
ARM核 (FPGA)
NOOP
DDR3内存
上传镜像
读取内存
控制程序 ( 本地脚本 + ARM核loader ) 完成一键上板
“代码改一行，综合一小时，运行一秒钟”？

## Slide 25: 总结 – ProjectN
一个生态系统
  控制复杂性：AM、模块化
  高效质量保障：基础设施
四大组件
  处理器/SoC；AM；操作系统；运行库
十个特色

## Slide 26
谢 谢！