## Slide 1: 基于FPGA的MIPS32流水线 处理器的设计与实现
南京大学计算机2队—刘博
Notes: 开场白：
各位老师同学大家好：
今天我将为大家介绍并展示我们南京大学计算机2队的基于FPGA的MIPS32流水线处理器的设计和实现

## Slide 2: 报告内容
第一部分：概述
第二部分：硬件设计
第三部分：软件设计
Notes: 我将从以下几个方面向大家进行介绍，包括
项目设计概述 硬件设计 软件设计 开发测试与结果展示 总结

## Slide 3: 概述
项目目标：
  基于FPGA开发平台实现流水线MIPS32架构CPU
  运行基于MIPS32架构的程序
APPs
CPU
UART
VGA
TIMER
DDR
Notes: 我们的目标包括硬件方面和软件方面：
硬件方面
我们希望能够完成一个完整的5段流水线MIPS32架构的CPU
串口，VGA，定时器等外设；
软件方面
我们希望能够在CPU上运行各种各样的软件程序；

## Slide 4: 流水线结构设计
  采用5级流水线，分为：
    取指(IF) 译码(ID) 执行(EXE) 访存(MEM) 写回(WB)
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Wr
R-type
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Wr
R-type
Clock
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Wr
R-type
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Wr
R-type
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Notes: 首先我来介绍第一部分，流水线CPU的实现。
我们实现了经典的五段流水线CPU架构，包括有：
取指阶段 译码阶段 执行阶段 访存阶段 写回阶段
这样的流水线结构保证了我们执行指令时CPU的高效利用，使得指令执行速度大大提高
但从图中我们可以发现，我们的理想结构并不完美，我们会面临各种问题，首先要解决的就是冒险问题

## Slide 5: 冒险处理
三种冒险处理：
  结构冒险
  数据冒险
  控制冒险
结构冒险通过阻塞CPU解决
数据冒险通过转发解决
控制冒险通过分支预测器解决
Notes: 我们的流水线主要处理3种冒险：
结构冒险，不同指令处于同一阶段使得部件竞争
数据冒险，我们的指令之间具有数据依赖以至于我们不能正确的拿到我们需要的数据
控制毛线，我们在面临跳转等非顺序执行的指令时，流水线中会出现一些无用指令

## Slide 6
PC
IF/ID
Decoder
Regs
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
CP0
Exception
CU
Notes: CP0 记录
CU控制
除了以上的冒险，我们还需要面对各种中断和异常
CP0负责收集记录中断和异常的信息
CU负责控制中断和异常的处理

## Slide 7: 其他特性
分支预测器
指令预取
串口输入输出
VGA显示
Notes: 分支预测器 +30%
64项的bht 两位饱和计数器
指令预取 *2
通过不断送指令地址得到

## Slide 8: 困难
    当我们想测试上层软件的时候。。
修改一行代码
生成IP核
重新综合
上板
查看运行结果
几十分钟
几秒钟
Notes: 当我们直接在FPGA上对上层软件进行测试的时候，经常会出现这样一种情况，
我们仅仅修改了上层软件的一行代码，并希望看到它在FPGA上的运行结果是否符合预期，
但我们却需要为这一行代码重新生成IP核，重新综合，然后上板，最后只跑几秒钟，如果结果不正确，
我们就不得不将这漫长等待过程再来一遍。可以说绝大部分的事件都浪费在了这种无意义的等待上面，对我们有意义的只有最后程序跑起来的几秒钟。
苦于这一点，我们一直在寻求方法改变这中状况，否则在此CPU之上想要编写一个操作系统无异于天方夜谭。
我们在对测试的需求进行了深入剖析之后发现，如果我们可以先在本地对软件进行测试，
在测试结果无误之后，再以极低的代价将其迁移到FPGA的CPU上验证性运行，那我们将节省大量无意义的等待时间。

## Slide 9: 抽象计算机—AM
    我们可以添加一个逻辑层AM(Abstract Machine)。
Notes: 那么我们究竟要怎么做将能将迁移的代价降到最低呢？经过深思熟虑，
我们决定在硬件与软件之间添加一个兼容层，这个兼容层用以屏蔽硬件的细节，并为上层软件提供一个
统一的硬件接口，这样可以让上层软件的编写者注重于自身的代码逻辑，而不必烦心硬件是如何实现的，
同时正是由于这一层兼容层，举个简单的例子，java虚拟机有自己的指令集，对于用java编写的程序而言，
这个虚拟指令集就是对他而言的硬件，它全部需要面对的就是这一层虚拟的指令集，但这一层虚拟的指令集再往下，
我们可以将其迁移到各种架构的CPU上。而我们的AM就是这样一个类似的思想，为上层提供一个抽象的机器，
实现上下层之间的解耦和，同时AM可以在本地的机器上编译，使得我们可以在本地对软件进行编写，测试，试运行，在运行无误之后，直接迁移到FPGA上
验证运行结果。
// 这里的逻辑有问题，需要修正

## Slide 10: 抽象计算机—图灵机
    兼容层最需要的能力 —-- turing machine(_putc、_halt)。
Notes: 既然我们将AM定位在一个抽象的机器上，那么非常自然的我们需要AM为我们提供一个
图灵机的接口，也就是最基本的输出能力(_putc)和停机能力_halt（如果这里问计算能力，计算能力直接由实际硬件提供），
有了这些，我们的AM就可以跑一些测试程序了，比如。。。（上面列的），以及解决一些纯数学的问题，
比如最大流问题、最短路问题等。。。

## Slide 11: 抽象计算机—IO扩展
    我们需要一个更精彩的世界 —-- IOE。
    _draw_rect
    _read_key
Notes: 【这里放一张飞机大战的图片】
当我们面对着一个已经可以解决很多问题的AM的时候，却似乎觉得还远远不够，因为我们甚至都无法输出哪怕一丁点的彩色。
我们需要扩展图灵机的能力，至少让我们能够玩个小游戏，不至于对着一个冷冰冰的机器。整理一下玩游戏的基本要素，我们发现
我们至少需要给AM扩展出处理IO的能力，有了IO，我们才能处理用户的输入并作出相应的响应，才能绘制出五彩斑斓的图像，
才能真正的让用户实际的接触到这台机器。

## Slide 12: 抽象计算机—异步拓展
    轮询IO效率低下，我们需要异步处理 —-- ASYE。
    _asye_init
    _make
    _trap
Notes: 当我们有了IO之后，我们的用户程序似乎已经相当完善了，
但是当我们重新审视的时候，却发现我们的程序直接接触了IO，相当于扮演了一个
monitor的角色，但这本该是OS的任务，所以我们进一步扩展出异步这个能力，

## Slide 13: 抽象计算机—保护拓展
    我们需要杜绝恶意程序的干涉 —-- PTE。
    _pte_init
    _map
    _unmap
    _protect
    _switch
    _release
    _umake
Notes: 有了异步还远远不够，当上层应用程序编写失误，解引用了一个空指针，
这个程序本应无法继续跑下去，因为它已经跑到错误的逻辑上，引发了错误的事件，
但在AM之上，他却已然能够继续运行，将错误传播的更远。
所以我们需要继续为AM扩展，增加一个保护扩展的能力，让用户程序的错误行为得以被即时遏止。

## Slide 14: 抽象计算机—AM
  AM = TRM + IOE + ASYE + PTE
Notes: 当我们再去看AM是，我们可以看到这样一个结构
AM不仅仅是一个抽象层，他可以看成一个理想物理计算机，AM中提供的API相当于指令集

## Slide 15: 抽象计算机—AM
AM的意义：
  AM的设计简化了复杂的计算机系统栈的实现
  AM的设计流程符合计算机历史发展规律
Notes: AM是我们实现计算机系统栈的线索
AM的设计简化了复杂的计算机系统栈的实现
AM的设计符合了计算机历史发展规律

## Slide 16: Thanks and QA